| Приложение № 1 к постановлению администрации городского поселения Новоаганск от 23.10.2020 № 379 Таблица 4 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии и теплоносителя для нужд отопления жилых и общественных зданий. Наименование показателя 2019 г. 1 этап – 2020-2025 годы 2 этап – 2026-2030 годы 3 этап – 2031-2037 годы Котельная «Центральная» Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 12,423 13,256 16,105 18,902 Полезный отпуск тепла, Гкал/год 27534 30630 45030 52850 Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год 14,483 15,315 18,770 22,030 Котельная «Техснаб» Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. | 13,911 14,85 18,136 21,358 Полезный отпуск тепла, Гкал/год 30179 33524 48967 57668 Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год 16,213 16,812 21,137 24,892 Котельная «Варьеган» Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. 2,984 3,192 3,609 4,012 Полезный отпуск тепла, Гкал/год 4987 5531 9545 10609 Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год 3,477 3,825 4,206 4,676 |
| --- | --- |

# Приложение № 2

к постановлению администрации

городского поселения Новоаганск

от 23.10.2020 № 379

Таблица 5 - Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии, тыс. м3.

| Наименование | 2019 г. | 1 этап – 2020-2025 годы | 2 этап – 2026-2030 годы | 3 этап – 2031-2037 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 14,483 | 15,315 | 18,770 | 22,030 |
| нормативные утечки теплоносителя | 14,483 | 15,315 | 18,770 | 22,030 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - |
| Котельная «Техснаб» |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 16,213 | 16,812 | 21,137 | 24,892 |
| нормативные утечки теплоносителя | 16,213 | 16,812 | 21,137 | 24,892 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - |
| Котельная «Варьеган» |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 3,477 | 3,825 | 4,206 | 4,676 |
| нормативные утечки теплоносителя | 3,477 | 3,825 | 4,206 | 4,676 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - |

# Приложение № 3

к постановлению администрации

городского поселения Новоаганск

от 23.10.2020 № 379

Таблица 6 – Потребление топлива в котельных на цели теплоснабжения.

| Наименование | Ед. измерения | 2018 г. | 2019 г. | 1 этап – 2020-2025 годы | 2 этап – 2026-2030 годы | 3 этап – 2031-2037 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 41873 | Произведено-38239; Собств. нужды-914 Выработанная-37325 | 35394 | 53180 | 62415 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 34734 | 27534 | 30630 | 45030 | 52850 |
| Затрачено условного топлива всего | т у.т. | 6391,01 | 5778,74 | 5514,74 | 8285,40 | 9724,26 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 155,8 | 154,82 | 155,81 | 155,8 | 155,8 |
| Котельная «Техснаб» |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 45307 | Произведено - 40909; Собств. Нужды -1001 Выработанная - 40909 | 38738 | 57900 | 68189 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 37560 | 30179 | 33524 | 48967 | 57668 |
| Затрачено условного топлива всего | т у.т. | 6919,45 | 6336,96 | 5842,08 | 9020,89 | 10623,87 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 155,8 | 154,9 | 155,81 | 155,8 | 155,8 |
| Котельная «Варьёган»* |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | Нефть | Нефть (январь, февраль) + попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 9755 | Произведено-9657; Собств. нужды-246 Выработанная-9411 | 6391 | 12191 | 13551 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 7890 | 4987 | 5531 | 9545 | 10609 |
| Затрачено условного топлива всего | т у.т. | 1615,42 | 1444,3 | 1024,41 | 1954,17 | 2172,14 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 160,29 | 153,47 | 160,29 | 160,29 | 160,29 |

# Приложение № 4

к постановлению администрации

городского поселения Новоаганск

от 23.10.2020 № 379

Таблица 7 - Индикаторы развития системы теплоснабжения.

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 1 этап – 2020-2025 годы | 2 этап – 2026-2030 годы | 3 этап – 2031-2037 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пгт. Новоаганск |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 26,333 | 28,106 | 34,241 | 40,26 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | Гкал/час | 51,0 | 54,5 | 66,4 | 78,0 |
| Доля сетевых теплопотерь от объёма тепловой энергии отпускаемой в сеть | % | 26,2 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Удельный расход условного топлива (УРУТ) на единицу вырабатываемой тепловой энергии | кг/Гкал | 154,9 | 155,81 | 155,8 | 155,8 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Варьеган |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 2,984 | 3,192 | 3,609 | 4,012 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | Гкал/час | 43,4 | 57,6 | 70,3 | 82,8 |
| Доля сетевых теплопотерь от объёма тепловой энергии отпускаемой в сеть | % | 47,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Удельный расход условного топлива (УРУТ) на единицу вырабатываемой тепловой энергии | кг/Гкал | 153,47 | 160,29 | 160,29 | 160,29 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение № 5

к постановлению администрации

городского поселения Новоаганск

от 23.10.2020 № 379

Таблица 8 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей для потребителей.

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 45554,45 | 48631,7 | 49596,44 | 51580,30 | 53643,52 | 63000,7 | 66951,9 | 103206,4 | 153542,0 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 24957,79 | 26006,0 | 21025,38 | 20617,99 | 20009,03 | 30746,3 | 31976,2 | 40460,1 | 51194,9 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 21848,44 | 23324,3 | 30066,12 | 31279,59 | 32602,63 | 30215,9 | 32110,9 | 49499,0 | 73640,5 |
| Прибыль | тыс. руб. | 1852,3 | 1959,2 | 977,40 | 977,40 | 977,40 | 2479,3 | 2620,8 | 3863,3 | 5567,5 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 4241,83 | 4408,3 | 4 500,00 | 4500,0 | 4500,0 | 5578,3 | 5896,8 | 8692,4 | 12527,0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 98454,8 | 104329,6 | 106165,35 | 108955,29 | 111732,59 | 132020,5 | 139556,6 | 205721,3 | 296471,9 |
| Полезный отпуск тепла | Гкал | 57713 (из них на собственные нужды организации 2055 Гкал) | 68909 | 64154 | 64154 | 64154 | 75507 | 77156 | 93997 | 110518 |
| Тариф на тепловую энергию | Руб./Гкал | 1463,79 | 1514,01 | 1654,85 | 1698,34 | 1741,63 | 1748,47 | 1808,76 | 2188,60 | 2682,57 |
| с. Варьеган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 4571,14 | 3841,4 | 4101,40 | 4265,46 | 4436,08 | 4750,1 | 4994,4 | 7146,6 | 10051,3 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1229,79 | 1742,5 | 2381,65 | 2590,23 | 2 610,77 | 2060,1 | 2142,5 | 2710,9 | 3430,2 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 18107,26 | 1736,7 | 4 549,03 | 4 233,97 | 4411,38 | 2147,6 | 2258,0 | 3231,0 | 4544,3 |
| Прибыль | тыс. руб. | 129,7 | 137,3 | 140,10 | 140,10 | 140,10 | 44,8 | 47,0 | 65,4 | 90,1 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 386,82 | 336,5 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 143,3 | 150,3 | 209,4 | 288,4 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 24424,7 | 7794,4 | 11343,24 | 11390,97 | 11749,27 | 9145,9 | 9592,2 | 13363,4 | 18404,4 |
| Полезный отпуск тепла | Гкал | 4987 (из них на собственные нужды организации 473 Гкал) | 7981,6 | 5531 | 5531 | 5531 | 8348,2 | 8439,9 | 9544,5 | 10609,1 |
| Тариф на тепловую энергию | Руб./Гкал | 2737,58 | 1619,44 | 2050,85 | 2059,48 | 2124,26 | 1816,81 | 1884,76 | 2321,88 | 2876,86 |