|  | Утверждена постановлением администрации городского поселения Новоаганск от 10.06.2022 № 142 (с изм. от 04.07.2022 № 167) |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения городского поселения Новоаганск

Характеристика городского поселения Новоаганск

Территория.

Городское поселение Новоаганск Нижневартовского района расположено в центре Западно-Сибирской низменности на северо-востоке Ханты-Мансийского автономного округа. Новоаганск является вторым по величине поселением в Нижневартовском районе.

В границах поселения находятся населённые пункты: посёлок городского типа Новоаганск и национальное село Варьёган. Оба населённых пункта расположены на правом берегу реки Аган.

Удалённость населённых пунктов до города Нижневартовск: пгт. Новоаганск - 230 километров, с. Варьёган - 217 километров. Расстояние между пгт. Новоаганск и с. Варьёган - 7 километров.

Территория поселения относится к области ледниковых и водно-ледниковых равнин с низменным плоским рельефом, озерами и болотами.

Рисунок 1. Генеральный план городского поселения Новоаганск

Климат.

Климат городского поселения Новоаганск резко континентальный, зимы холодные и продолжительные (6-7 месяцев) с ветрами и метелями, прохладным и влажным летом. Среднегодовая температура – 9,7°С. Абсолютный максимум температуры в июле составляет 36°С, абсолютный минимум в декабре – минус 59°С. Безморозный период составляет 90 – 100 дней. Период с устойчивыми морозами достигает 180 дней. Отопительный период более 272 дней. Расчетная температура самой холодной пятидневки – минус 43°С. Наблюдается резкое колебание температуры в течение суток.

Среднегодовое количество осадков составляет 625 мм, суточный максимум осадков 68 мм.

Обилие осадков, слабое испарение, недостаточный сток способствует заболачиванию местности.

Сезонное промерзание почвы начинается во второй половине октября, достигает максимальной глубины к концу марта. Полное оттаивание грунта происходит в июне. Муниципальное образование расположено вблизи южной границы области распространения вечномерзлого грунта. Глубина сезонного промерзания грунтов колеблется от 0,5 до 3,0 метров.

В целом, климатические условия муниципального образования являются относительно благоприятными для проживания и отдыха людей. Необходимость ветро - и снегозащиты определяются в зависимости от конкретных условий населения.

Новоаганск является вторым по численности населения поселением Нижневартовского района. На 2021 год численность населения городского поселения составила 9 988 человек (Новоаганск – 9 478 чел., Варьёган – 510 чел.). Процентное соотношение количества жителей в населенных пунктах: Новоаганск – 94,9%, Варьёган – 5,1%.

Таблица 1 - Численность населения городского поселения Новоаганск

| Нас. пункт | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоаганск | 9 784 | 9658 | 9 617 | 9 511 | 9 501 | 9 478 |
| Варьёган | 660 | 532 | 503 | 518 | 509 | 510 |
| Общая численность | 10 444 | 10 190 | 10 120 | 10 029 | 10 010 | 9 988 |

Прогноз численности населения.

Прогноз динамики численности населения определился исходя из складывающейся демографической ситуации, а также планируемых процессов экономического и социального развития. Масштабы развития населенных пунктов по численности населения определены ориентировочно, в зависимости от существующих тенденций изменения численности, прогнозируемых экономическим потенциалом, а также с наблюдающейся уже тенденцией увеличения численности населения.

Реализация государственных и муниципальных программ, а также мероприятий, предусмотренных стратегическими документами Нижневартовского района, должны оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие поселения, вследствие чего предполагается увеличение темпов прироста населения на первую очередь.

Проектом предлагается прогнозная оценка численности населения на проектируемый период, в том числе расчетный срок – 2037 г. и на первую очередь – до 2030 г.

Методика расчета предусматривает прогноз численности населения в соответствии со сценарием сбалансированного устойчивого развития территории городского поселения на основе формирования современной производственной базы, привлечения крупных инвестиционных проектов, формирования комплексной системы развития муниципального образования.

Данный вариант прогноза учитывает среднегодовые отклонения показателей увеличения (уменьшения) численности населения, планируемые крупные инвестиционные проекты, как точки привлечения производственных сил, рассматривает динамику численности населения, как результат изменения ее составляющих – чисел рождений, смертей и сальдо миграции. Их прогноз осуществляется на основе разработки сценарных переменных. Для рождаемости это показатели среднего возраста матери при рождении ребенка и суммарного коэффициента рождаемости, для смертности – ожидаемой продолжительности жизни при рождении и младенческой смертности. Эти показатели задаются на каждый год прогнозного периода и непосредственно для прогнозных расчетов преобразуются в возрастные коэффициенты рождаемости и смертности. Для миграции в качестве сценарных переменных используются числа прибывших и выбывших. Возрастное распределение мигрантов осуществляется на основе их возрастной структуры за базовый год, которая устанавливается неизменной на весь прогнозный период (таблица 2).

Таблица 2 - Прогноз численности населения городского поселения Новоаганск

| Наименование | Численность населения, чел. | Прогноз, чел |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2030 | 2037 |
| гп Новоаганск | 9 988 | 9997 | 9905 | 9905 |
| в том числе в пгт. Новоаганск | 9 478 |  |  |  |
| с. Варьеган | 510 |  |  |  |

Таким образом, в соответствии с данным прогнозом, в перспективе до 2037 будет наблюдаться отрицательный рост численности постоянного населения. При существующей численности жителей 10,0 тыс. человек, проектная численность жителей к 2022 г. составит 9,9 тыс. человек, проектная численность жителей на расчетный срок (2037 г.) – 9,9 тыс. человек.

Схема теплоснабжения городского поселения Новоаганск

на перспективу до 2037 года

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования.

В системе теплоснабжения городского поселения Новоаганск в настоящее время действует одна теплоснабжающая организация − АО «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» (АО «АМЖКУ»).

В качестве уставных видов деятельности в сфере теплоснабжения определены:

- выработка и обеспечение тепловой энергией;

- эксплуатация и ремонт внешних и внутренних систем теплоснабжения.

Объекты теплоснабжения входят в состав уставного капитала предприятия и являются собственностью АО «АМЖКУ».

АО «АМЖКУ» осуществляет производство и передачу тепловой энергии потребителям, имеющим тепло потребляющие установки в гп. Новоаганск.

АО «АМЖКУ» заключает договоры с потребителями и осуществляет прямые расчеты с ними, без выделенного расчетного центра.

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории поселения нет.

Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения поселения с момента утверждения схемы теплоснабжения городского поселения Новоаганск на перспективу до 2027 г. была введена в эксплуатацию «Газовая котельная с.Варьеган» (ул. Центральная-18). Ранее действующая нефтяная котельная «Центральная» в с. Варьеган будет демонтирована.

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Сведения о базовом уровне потребления тепла и полезном отпуске тепла на цели теплоснабжения приведено в таблице 3.

Таблица 3 - Базовые тепловые нагрузки гп. Новоаганск

| Элементы территориального деления | Фактическое теплопотребление, приведенное к расчетным условиям без тепловых потерь, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная нагрузка |  |
| Центральный | 12,346 | 0,0 | 12,346 | 28157 |
| Техснаб | 12,929 | 0,0 | 12,929 | 29486 |
| с. Варьёган | 2,994 | 0,0 | 2,994 | 5023 |
| Сумма | 28,269 | 0,0 | 28,269 | 62666 |

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, составляет 28,269 Гкал/час. Объем выработки тепловой энергии в 2021 году составил 91809 Гкал, объем полезного отпуска – 62666 Гкал.

Сведения об отапливаемых объектах приведены на 2022 г. в таблице 4.

Таблица 4 – Сведения об отапливаемых объектах гп. Новоаганск

| Источник теплоснабжения | Число отапливаемых объектов | Отапливаемый объем, м3 (отапливаемая площадь, м2) | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», в том числе | 212 | 469265 | 12,32 |
| Жилые дома | 147 | 282955 м3 | 7,704 |
| Бюджетные потребители | 22 | 108202 м3 | 2,539 |
| Прочие потребители | 15 | 9010 м3 | 0,332 |
| Производство | 17 | 68367 м3 | 1,708 |
| Собственное потребление | 10 | 731 м3 | 0,038 |
| Котельная «Техснаб», в том числе | 282 | 456758 | 12,926 |
| Жилые дома | 203 | 270223 м3 | 8,217 |
| Бюджетные потребители | 21 | 128540 м3 | 2,892 |
| Прочие потребители | 22 | 21844 м3 | 0,848 |
| Производство | 5 | 6376 м3 | 0,195 |
| Собственное потребление | 31 | 29775 м3 | 0,777 |
| Котельная «Варьеган», в том числе | 144 |  | 2,994 |
| Жилые дома | 111 | 49774 м3 | 1,976 |
| Бюджетные потребители | 14 | 30306 м3 | 0,844 |
| Прочие потребители | 3 | 1032 м3 | 0,044 |
| Производство |  |  | 0 |
| Собственное потребление | 16 | 3056 м3 | 0,130 |

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Согласно Генеральному плану Городского поселения Новоаганск планируется увеличение жилой площади за счет развития жилой застройки, а также предусматривается строительство новых тепловых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для увеличения пропускной способности тепловых сетей.

Территорий для развития жилищного строительства приведены на рисунках 2-3.

Рисунок 2 - Анализ территорий для развития жилищного строительства п.г.т. Новоаганск.

Рисунок 3 - Анализ территорий для развития жилищного строительства с. Варьеган

По состоянию на 2021 год суммарная общая площадь отапливаемого жилищного фонда поселения порядка 159,230 тыс. м2.

Сводные данные по объемам нового жилищного строительства в гп. Новоаганск приведены в таблице, данные по размещению объемов новой жилой застройки по планировочным районам городского поселения и этапам расчетного периода. Прогнозы приростов и сносов жилого фонда по элементам территориального деления гп. Новоаганск по этапам Схемы, принятые в соответствии с Генеральным планом развития поселения.

Таблица 5 - Сводные данные по объемам нового жилищного строительства и сносу жилья

| Показатель | Год |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2030 | 2037 |
| Расчет параметров жилого фонда пгт. Новоаганск |
| Существующий сохраняемый жилой фонд, м2 | 140 151,1 | 138711,7 | 120111,7 | 111311,7 |
| Из них: |  |  |  |  |
| Многоквартирные | 127 562,5 | 127661,7 | 111461,7 | 104761,7 |
| Индивидуальные | 12 588,6 | 11050 | 8650 | 6550 |
| Показатель ежегодной убыли аварийного жилого фонда, м2 | 6 612,9 | 3000 | 2500 | 1500 |
| Показатель ежегодного объема нового строительства, м2 | 0,0 | 8400 | 11000 | 11200 |
| Из них: |  |  |  |  |
| На существующих территориях взамен аварийного, реконструкция и рациональное использование существующих территорий | 0 | 2400 | 3000 | 1200 |
| Освоение новых территорий | 0,0 | 6000 | 600 | 10000 |
| Общая площадь жилого фонда | 140 151,1 | 138711,7 | 120111,7 | 111311,7 |
| Численность населения | 9 478 | 9500 | 9498 | 9498 |
| Показатель жилищной обеспеченности | 14,79 | 17,53 | 21,8 | 24,7 |
| Расчет параметров жилого фонда с. Варьеган |
| Существующий сохраняемый жилой фонд, м2 | 12 792,0 | 12542 | 12292 | 11792 |
| Из них: |  |  |  |  |
| Многоквартирные | 8 697,50 | 8502 | 9452 | 10002 |
| Индивидуальные | 4 095,06 | 4040 | 2840 | 1790 |
| Показатель ежегодной убыли аварийного жилого фонда, м2 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| Показатель ежегодного объема нового строительства, м2 | 0 | 300 | 300 | 900 |
| Из них: |  |  |  |  |
| На существующих территориях взамен аварийного, реконструкция и рациональное использование существующих территорий | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Освоение новых территорий | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Общая площадь жилого фонда | 12 792 | 12542 | 12292 | 11792 |
| Численность населения | 510 | 509 | 500 | 500 |
| Показатель жилищной обеспеченности | 25,08 | 23,95 | 26,7 | 28,5 |

Также генпланом  на территории гп. Новоаганск предполагалось строительство ряда общественных объектов, характеристика которых приведена в таблице 6.

Таблица 6 - Перечень запланированных к строительству общественных объектов

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Мощность | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дошкольная образовательная организация | пгт. Новоаганск | 200 мест | 2020-2023 гг. |
|  | Дошкольная образовательная организация | пгт. Новоаганск | 150 мест | 2028-2030 гг. |
|  | Комплекс «Городская библиотека/детская библиотека» | пгт. Новоаганск | 45,2 тыс. ед. хранения | 2028-2030 гг. |
|  | Плавательный бассейн | пгт. Новоаганск | 525 кв. м зеркала воды | 2026-2028 гг. |
|  | Спортивная площадка | пгт. Новоаганск | 4000 кв. м | 2024-2025 гг. |
|  | Спортивная площадка | пгт. Новоаганск | 1400 кв. м | 2020-2021 гг. |
|  | Врачебная амбулатория | с. Варьеган | 75 посещений в смену | 2017-2018 гг. |
|  | Дошкольная образовательная организация | с. Варьеган | 50 мест | 2025-2027 гг. |
|  | Спортивный зал с плавательным бассейном | с. Варьеган | 400 кв. м площади пола/ 125 кв. м зеркала воды | 2028-2030 гг. |

Проектом генерального плана предусматривается сохранение и развитие сложившейся системы теплоснабжения городского поселения Новоаганск.

На перспективу зоны теплоснабжения существующих теплоисточников расширяются за счет подключения новых многоквартирных и общественных зданий, которые строятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения. Подключение новых потребителей (многоквартирные жилые дома, общественно-административные здания) будет происходить к существующим тепловым сетям. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов, не попадающих в зону действия центральных котельных, будет осуществляться от индивидуальных котлов и печей, работающих на твердом топливе.

На теплоисточниках пгт. Новоаганск и с. Варьеган располагаемой тепловой мощности достаточно для обеспечения как существующих, так и перспективных тепловых нагрузок.

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии и теплоносителя для нужд отопления жилых и общественных зданий

| Наименование показателя | 2021 г. | 1 этап – 2022-2025 годы | 2 этап – 2026-2030 годы | 3 этап – 2031-2037 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 12,346 | 12,32 | 16,105 | 18,902 |
| Полезный отпуск тепла, Гкал/год | 28157 | 26702 | 45030 | 52850 |
| Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год | 13515 | 13351 | 18,770 | 22,030 |
| Котельная «Техснаб» |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. | 12,929 | 12,926 | 18,136 | 21,358 |
| Полезный отпуск тепла, Гкал/год | 29486 | 31069 | 48967 | 57668 |
| Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год | 14153 | 15535 | 21,137 | 24,892 |
| Котельная «Варьеган» |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. | 2,994 | 2,994 | 3,609 | 4,012 |
| Полезный отпуск тепла, Гкал/год | 5023 | 4831 | 9545 | 10609 |
| Расчетный расход теплоносителя, куб. м/год | 2411 | 2416 | 4,206 | 4,676 |

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют в теплоснабжении жилищной сферы, а обеспечивают теплом только производственные здания, расположенные в этой зоне. Прогноз   приростов   объемов    потребления    тепловой    энергии    и    теплоносителя    с разделением по видам теплопотребления в производственных зонах не составлялся по причине отсутствия данных о планируемых объёмах потребления тепловой энергии перспективными производственными объектами.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения.

Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 8.

Таблица 8 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 г. | 1 этап – 2022-2025 годы | 2 этап – 2026-2030 годы | 3 этап – 2031-2037 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 12,35 | 12,32 | 16,105 | 18,902 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м. | 966945 | 966945 | 966945 | 966945 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 12,77 | 12,74 | 16,66 | 19,55 |
| Котельная «Техснаб» |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. | 12,93 | 12,93 | 18,136 | 21,358 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м. | 1060700 | 1060700 | 1060700 | 1060700 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 12,19 | 12,19 | 17,10 | 20,14 |
| Котельная «Варьеган» |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. | 2,994 | 2,994 | 3,609 | 4,012 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м. | 360920 | 360920 | 360920 | 360920 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 8,3 | 8,3 | 10,00 | 11,12 |

Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения городского поселения

при актуализации схемы теплоснабжения, были произведены расчеты перспективной тепловой нагрузки котельных с учетом рекомендаций по объединению и присоединению новых потребителей. А также уточнены сведения по планируемому приросту тепловой нагрузки. Анализ изменений перспективных нагрузок и средневзвешенных плотностей тепловых нагрузок в зонах действия источников теплоснабжения не проводился, так как в ранее утвержденной схеме данные сведения отсутствуют.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Главным условием при организации централизованного теплоснабжения является расположение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с оптимальным радиусом передачи тепла, наличие на источнике современного основного оборудования, а также тепловых сетей от него.

Планом развития городского поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

На перспективу зоны теплоснабжения существующих теплоисточников расширяются за счет подключения новых многоквартирных и общественных зданий, которые строятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения. 	Подключение новых потребителей (многоквартирные жилые дома, общественно-административные здания) будет происходить к существующим тепловым сетям. Поквартирное теплоснабжение новых многоквартирных домов Схемой не предусматривается. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов, не попадающих в зону действия центральных котельных, будет осуществляться от индивидуальных котлов и печей, работающих на твердом топливе.

В  случае  отсутствия  технической  возможности  подключения  к  системе централизованного  теплоснабжения  или  при  отсутствии  свободной  мощности  в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Подключение  потребителей  к  системам  централизованного  теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов, не попадающих в зону действия центральных котельных, будет осуществляться от индивидуальных котлов и печей, работающих на твердом топливе.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории городского поселения.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 9.

Таблица 9 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 г. | 1 этап – 2022-2025 годы | 2 этап – 2026-2030 годы | 3 этап – 2031-2037 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 24,56 | 24,56 | 24,56 | 24,56 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| Хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. | 12,35 | 12,32 | 16,105 | 18,902 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 11,655 | 11,685 | 7,9 | 5,103 |
| Котельная «Техснаб» |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
| Хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. | 12,951 | 12,929 | 18,136 | 21,358 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 11,406 | 11,428 | 6,221 | 2,999 |
| Котельная «Варьеган» |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. | 2,994 | 2,994 | 3,609 | 4,012 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 3,691 | 3,691 | 3,076 | 2,673 |

Анализ таблицы 6 показывает, что котельные имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии достаточный для обеспечения присоединенных потребителей.

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений.

Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г.

Результаты расчетов представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| 1 | Котельная «Центральная» | 378,64 | 315,31 | 291,06 | 291,19 | 291,32 | 270,53 | 270,64 | 270,76 | 270,88 | 231,88 | 232,28 | 221,28 | 222,24 | 223,20 | 224,17 | 225,13 |
| 2 | Котельная «Техснаб» | 410,86 | 342,13 | 315,81 | 315,93 | 316,06 | 293,49 | 293,61 | 293,73 | 293,85 | 251,49 | 251,89 | 239,88 | 240,84 | 241,80 | 242,77 | 243,73 |
| 3 | Котельная «Варьёган» | 99,16 | 82,68 | 76,42 | 76,54 | 76,67 | 71,29 | 71,41 | 71,52 | 71,64 | 61,78 | 62,18 | 59,94 | 60,90 | 61,87 | 62,83 | 63,79 |

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника

зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения поселения

При актуализации схемы теплоснабжения, были скорректированные расчеты перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения с учетом планов развития поселения. Основное направление развития системы теплоснабжения соответствует плану развития системы теплоснабжения, приведенной в ранее утвержденной схеме.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 3 котельные. Устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе, не установлены. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на котельной, приведен в таблице 11.

Таблица 11 - Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии, тыс. м3

| Наименование | 2021 г. | 1 этап – 2022-2025 годы | 2 этап – 2026-2030 годы | 3 этап – 2031-2037 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 10,805 | 15,701 | 18,770 | 22,030 |
| нормативные утечки теплоносителя | 10,805 | 15,701 | 18,770 | 22,030 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - |
| Котельная «Техснаб» |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 13,286 | 18,269 | 21,137 | 24,892 |
| нормативные утечки теплоносителя | 13,286 | 18,269 | 21,137 | 24,892 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - |
| Котельная «Варьеган» |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1,64 | 2,840 | 4,206 | 4,676 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,64 | 2,840 | 4,206 | 4,676 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - |

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Потери теплоносителя обосновываются аварийными утечками теплоносителя.

Таблица 12 – Нормативный расход подпиточной воды

| Наименование | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |
| --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 2021 г. | 1 этап – 2022-2025 годы | 2 этап – 2026-2030 годы | 3 этап – 2031-2037 годы |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1,649 | 2,396 | 3,043 | 3,572 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,649 | 2,396 | 3,043 | 3,572 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - |
| Величина аварийной подпитки | 13,104 | 19,908 | 24,345 | 28,573 |
| Котельная «Техснаб» |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 2,028 | 2,788 | 3,427 | 4,036 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2,028 | 2,788 | 3,427 | 4,036 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - |
| Величина аварийной подпитки | 16,392 | 21,568 | 27,415 | 32,285 |
| Котельная «Варьеган» |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0,25 | 0,433 | 0,682 | 0,758 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,25 | 0,433 | 0,682 | 0,758 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - |
| Величина аварийной подпитки | 1,901 | 3,468 | 5,455 | 6,065 |

Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения поселения

При актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, с учетом изменения перспективной нагрузки источников теплоснабжения.

Раздел 4. Основные положения мастер – плана развития систем теплоснабжения городского поселения.

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения;

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Согласно Генеральному плану Городского поселения Новоаганск планируется увеличение жилой площади за счет развития жилой застройки, а также предусматривается строительство новых тепловых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хоз-питьевые, противопожарные нужды.

Схема теплоснабжения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с проведением по модернизации оборудования котельных, а также проведение работ по замене изношенных участков тепловых сетей.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения городского поселения

Анализ  изменений  положений мастер - плана развития системы теплоснабжения городского поселения  выполнить  не  возможно,  так  как  в ранее утвержденной схеме  теплоснабжения  мастер-план не разрабатывался.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Планом развития городского поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

На перспективу зоны теплоснабжения существующих теплоисточников расширяются за счет подключения новых многоквартирных и общественных зданий, которые строятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения. Подключение новых потребителей (многоквартирные жилые дома, общественно-административные здания) будет происходить к существующим тепловым сетям. Поквартирное теплоснабжение новых многоквартирных домов Схемой не предусматривается. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов, не попадающих в зону действия центральных котельных, будет осуществляться от индивидуальных котлов и печей, работающих на твердом топливе.

Рекомендации по строительству источников тепловой энергии отсутствуют.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют. Подключение новых потребителей к существующим источникам тепловой энергии не вызовет дефицита тепловой мощности в зонах их действия.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. Основной целью разработки схем теплоснабжения является повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения, что в конечном виде приводит к эффективному использованию ресурсов теплоисточников, сокращению потерь тепла и, следовательно, к сокращению платежей конечных потребителей тепловой энергии.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и не плотности;

Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

Установка систем учета тепла у потребителей;

Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

В гп. Новоаганск сложилась и действует система централизованного теплоснабжения на базе трех водогрейных котельных. В 2013 году была закрыта котельная ВМУ с передачей ее тепловой нагрузки в зону теплоснабжения котельной Техснаб. В перспективе расширение зон действия котельных путем включения в них потребителей близлежащих существующих теплоисточников не предусматривается. Дополнительная реконструкция котельных Схемой не предусматривается, предполагается замена насосного оборудования на котельных «Центральная» и «Техснаб».

Перечень рекомендуемых мероприятий приведен в таблице ниже.

Таблица 13 – Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии и объемов подпиточной воды на котельных «Центральная» и «Техснаб». | Шт. | 2 | 2022-2025 г. |

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В настоящее время на территории городского поселения источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Рекомендации по выводу из эксплуатации котельной «Варьеган» (2020-2021 годы).

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Согласно Генеральному плану городского поселения переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

В соответствии с Генеральным планом городского поселения, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Изменение температурного графика не требуется.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.

5.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории городского поселения, отсутствует.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Планом развития городского поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к существующему источнику тепловой энергии.

В застроенной части населенных пункта  и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями).

При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

6.3 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории городского поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

6.4 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

В соответствии с Генеральным планом развития городского поселения, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

6.5. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом.

Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков тепловых сетей на новые. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице ниже.

Таблица 14 – Рекомендуемые мероприятия

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция сетей теплоснабжения |  |  | 2022-2023 г |
| 1.1 | Ремонт внутриквартальных сетей тепловодоснабжения от ул. Энтузиастов д.4 до ул. Энтузиастов д.2 в пгт. Новоаганск | км | 0,200 | 2022-2023 |
| 1.1.1 | Ремонт внутриквартальных сетей тепловодоснабжения от ул. Мелик-Карамова зд.16 (Администрация) до ул. Мелик-Карамова д.10 в пгт. Новоаганск | км | 0,220 | 2022-2023 |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт сетей ТВС ул. Транспортная, д.1 до ул. Транспортная, д.2 в пгт. Новоаганск | км | 0,165 | 2022-2023 |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт сетей ТВС от ул.70 лет Октября, зд.25 до ул. Береговая, д.6 в пгт. Новоаганск | км | 0,400 | 2022-2023 |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт сетей ТВС по замене вводов в жилые дома по ул. Югорская в с.Варьеган | км | 0,300 | 2022-2023г |
| 1.2.7 | Капитальный ремонт задней стенки котла КВСА на котельной "Техснаб" в пгт. Новоаганск | шт | 2 | 2022-2023 |
| 2 | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной Центральная | км | 15,289 | 2023-2037 г. |
| 3 | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной Техснаб | км | 16,803 | 2023-2037 г. |
| 4 | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной Варьёган | км | 7,468 | 2023-2037 г. |

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений.

Преимущества предизолированных труб:

срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);

сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

Стоимость реализации мероприятий по реконструкции участков тепловых сетей должны быть определены в ходе разработке проектно-сметной документации.

Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения поселения при актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены планы по модернизации тепловых сетей. Основное направление развития системы теплоснабжения соответствует плану развития системы теплоснабжения, приведенной в ранее утвержденной схеме.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение на территории города отсутствует.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

В системе теплоснабжения муниципального образования действует 3 котельные отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы (объекты образования, культуры и здравоохранения). Котельные функционируют в отопительный период. В качестве основного вида топлива на котельных используется попутный нефтяной газ, резервного топлива – нефть, дизельное топливо.  (Котельные «Центральная» и «Техснаб» резервное топливо - нефть, газовая котельная «Варьеган) резервное топливо- дизельное топливо).

Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Потребление топлива в котельных на цели теплоснабжения

| Наименование | Ед. измерения | 2020 г. | 2021 г. | 1 этап – 2022-2025 годы | 2 этап – 2026-2030 годы | 3 этап – 2031-2037 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | Произведено-30977; Собств. нужды-624 Выработанная-30353 | Произведено-39058; Собств. нужды-882 Выработанная-38176 | 33150 | 53180 | 62415 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 24448 | 26991 | 28189 | 45030 | 52850 |
| Затрачено условного топлива всего | т у.т. | 4732,6 | 5999,68 | 3092,9 | 8285,40 | 9724,26 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 155,92 | 157,16 | 155,81 | 155,8 | 155,8 |
| Котельная «Техснаб» |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | Произведено - 36041; Собств. Нужды -711 Выработанная - 35330 | Произведено - 42553; Собств. Нужды -962 Выработанная - 41591 | 34788 | 57900 | 68189 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 28700 | 29786 | 29582 | 48967 | 57668 |
| Затрачено условного топлива всего | т у.т. | 5502,25 | 6529,49 | 3245,7 | 9020,89 | 10623,87 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 155,74 | 157 | 155,81 | 155,8 | 155,8 |
| Котельная «Варьёган» |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ | попутный нефтяной газ |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | Произведено-7959; Собств. нужды-171 Выработанная-7788 | Произведено-10198; Собств. нужды-225 Выработанная-9973 | 5679 | 12191 | 13551 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 4696 | 5023 | 4831 | 9545 | 10609 |
| Затрачено условного топлива всего | т у.т. | 1166,8 | 1539,1 | 910,0 | 1954,17 | 2172,14 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 149,82 | 154,33 | 160,29 | 160,29 | 160,29 |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Среди полезных ископаемых, распространенных на территории Нижневартовского района, наибольшее значение имеет углеводородное сырье – нефть, газ, торф. В качестве топлива на котельных городского поселения используется попутный нефтяной газ, являющийся побочным продуктом нефтедобычи, получаемым в процессе сепарации нефти.

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

В системе теплоснабжения муниципального образования действует 3 котельные отапливающие объекты жилого фонда и социальной сферы (объекты образования, культуры и здравоохранения). Котельные функционируют в отопительный период. В качестве основного вида топлива на котельных используется попутный нефтяной газ, резервного топлива – нефть. (Газовая котельная «Варьеган» - дизельное топливо).

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

8.4 Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе;

В настоящее время основным видом топлива в котельных муниципального образования является попутный нефтяной газ.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения поселения при актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены существующие и перспективные топливные балансы источников теплоснабжения. Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения были скорректированы с учетом перспективного изменения потребности потребителей в тепловой энергии.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию.

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию источников тепловой энергии.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 16.

Таблица 16. Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Протяженность участка сети | Стоимость в текущих, тыс.руб. 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 1 этап – 2022-2025 годы | 2 этап – 2026-2030 годы | 3 этап – 2031-2037 годы |
| 1 | Замена технологического оборудования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка приборов учета тепловой энергии и объемов подпиточной воды на котельных Центральная» и «Техснаб». | Шт | 2 | 2000 | 2000 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 2000 | 2000 |  |  |

1) - Стоимость строительства и реконструкции тепловых сетей определена по укрупненным нормативам цен строительства.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Планом развития системы теплоснабжения городского поселения предусматривается закрытие части котельных с переводом их нагрузки на другие котельные. При объединении зон действия источников теплоснабжения возникает необходимость в частичной реконструкции существующих тепловых сетей, с увеличением пропускной способности, а также в строительстве новых участков тепловых сетей.

Сведения об объемах инвестиций в реконструкцию тепловых сетей приведены в таблице 17.

Таблица 17– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Протяженность участка сети | Стоимость в текущих, тыс. руб. 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 1 этап – 2022-2025 годы | 2 этап – 2026-2030 годы | 3 этап – 2031-2037 годы |
| 1. | Теплоснабжение, водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена внутриквартальных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт внутриквартальных сетей тепловодоснабжения от ул. Энтузиастов д.4 до ул. Энтузиастов д.2 в пгт. Новоаганск | км | 0,200 | 3 765,379 | 3 765,379 |  |  |
| 1.2.2 | Ремонт внутриквартальных сетей тепловодоснабжения от ул. Мелик-Карамова зд.16 (Администрация) до ул. Мелик-Карамова д.10 в пгт. Новоаганск | км | 0,220 | 3 087,648 | 3 087,648 |  |  |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт сетей ТВС ул. Транспортная, д.1 до ул. Транспортная, д.2 в пгт. Новоаганск | км | 0,165 | 2 845,164 | 2 845,164 |  |  |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт сетей ТВС от ул.70 лет Октября, зд.25 до ул. Береговая, д.6 в пгт. Новоаганск | км | 0,400 | 6 089,728 | 6 089,728 |  |  |
| 1.2.5 | Капитальный ремонт сетей ТВС по замене вводов в жилые дома по ул. Югорская в с.Варьеган | км | 0,300 | 3 216,776 | 3 216,776 |  |  |
| 1.2.6 | Капитальный ремонт задней стенки котла КВСА на котельной "Техснаб" в пгт. Новоаганск | шт. | 2 | 862,998 | 862,998 |  |  |
| 2 | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной Центральная | км | - | 17500 |  | 17500 | 17500 |
| 3 | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной Техснаб | км | - | 19500 |  | 19500 | 19500 |
| 4 | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной в с. Варьёган | км | - | 8500 |  | 8500 | 8500 |
|  | Итого: |  |  | 65 367,693 | 65 367,69 | 45 500,00 | 45 500,00 |

1) - Так сети теплоснабжения проложены совместно с сетями водоснабжения, то мероприятия по замене сетей предусматривают как замену сетей водоснабжения, так и замену сетей теплоснабжения. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

Рекомендации отсутствуют.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям;

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

9.6 Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающих организаций.

Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения поселения при актуализации схемы теплоснабжения были уточнены объемы капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения на каждом этапе. Стоимость реализации мероприятий по реконструкции источников теплоснабжения определена по укрупненным нормативам цен строительства НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры». Расценки НЦС 81-02-19-2017 содержат в своём составе все затраты, в том числе затраты на оформление земельного участка для строительства котельной,  выполнение  проектных работ, экспертиза, приобретение оборудования и материалов; строительно-монтажные и приёмо-сдаточные работы.

Стоимость строительства и реконструкции тепловых сетей определена по укрупненным нормативам цен строительства НЦС 81-02-13-2017 «Наружные тепловые сети».

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);

Ранее утвержденной Схемой теплоснабжения городского поселения Новоаганск на перспективу до 2027 г. статус единой теплоснабжающей организации был присвоен АО «АМЖКУ».

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);

В системе теплоснабжения городского поселения Новоаганск в настоящее время действует одна теплоснабжающая организация − АО «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» (АО «АМЖКУ»).

Объекты теплоснабжения входят в состав уставного капитала предприятия и являются собственностью АО «АМЖКУ».

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 18.

Таблица 18 – Реестр единых теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «АМЖКУ» | Котельная «Центральная» |
|  |  | Котельная «Техснаб» |
|  |  | Котельная «Варьеган» |

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения  - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно  п. 4 ПП РФ № 808 от 8 августа 2012 г. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в  случае если на территории городского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно  ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

В настоящее время теплоснабжающие предприятия отвечают всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, в границах зон деятельности источников теплоснабжения.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории городского поселения, приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № п/п | Населённый пункт, в котором расположена система теплоснабжения | Наименование предприятия | Наименование системы теплоснабжения | Объекты СЦТ, которые эксплуатирует ТСО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Новоаганск | АО «АМЖКУ» | Котельная «Центральная» | Котельная, тепловая сеть |
|  |  |  | Котельная «Техснаб» | Котельная, тепловая сеть |
| 2 | с. Варьеган | АО «АМЖКУ» | Котельная «Варьеган» | Котельная, тепловая сеть |

Раздел 11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

В п.г.т. Новоаганск сформировано две зоны теплоснабжения, образованные источниками теплоснабжения, газомазутными котельными «Центральная» (ул. Центральная, 100), «Техснаб» (ул. Техснаб, 105а).

В с. Варьёган сформирована одна зона теплоснабжения от газовой котельной «с. Варьёган» (ул. Центральная, 18).

Существующие и перспективные балансы источников теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.

Раздел 12. Решение по бесхозным тепловым сетям.

Бесхозяйные тепловые сети на территории гп. Новоаганск не выявлены.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) городского поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения.

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;

В системе теплоснабжения муниципального образования действует 3 котельные отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы (объекты образования, культуры и здравоохранения, прочие и производственные объекты, собственные объекты). Котельные функционируют в отопительный период. В качестве основного вида топлива на котельных используется попутный нефтяной газ, резервного топлива – нефть и дизельное топливо.

Проектом генерального плана городского поселения Новоаганск, из-за низкого качества попутного нефтяного газа газоснабжение жилой застройки п.г.т. Новоаганск и с. Варьеган не предусматривается. Использование газа, на территории поселения предусматривается для нужд производственных и коммунально-бытовых потребителей (топливо для котельных).

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;

Проектом генерального плана городского поселения Новоаганск, из-за низкого качества попутного нефтяного газа газоснабжение жилой застройки п.г.т. Новоаганск и с. Варьеган не предусматривается. Использование газа, на территории поселения предусматривается для нужд производственных и коммунально-бытовых потребителей (топливо для котельных).

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;

Предложения отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах тепло-снабжения;

Проектом генерального плана городского поселения Новоаганск, из-за низкого качества попутного нефтяного газа газоснабжение жилой застройки п.г.т. Новоаганск и с. Варьеган не предусматривается. Использование газа, на территории поселения предусматривается для нужд производственных и коммунально-бытовых потребителей (топливо для котельных).

13.4 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного раз-вития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;

Предложения отсутствуют.

13.5 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;

Предложения отсутствуют.

13.6 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

Раздел 14.Индикаторы развития системы теплоснабжения городского поселения.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

Установка систем учета тепла у потребителей;

Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 20.

Таблица 20 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Наименование | Ед. изм. | 2021 | 1 этап – 2022-2025 годы | 2 этап – 2026-2030 годы | 3 этап – 2031-2037 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пгт. Новоаганск |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 25,36 | 25,25 | 34,241 | 40,26 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | Гкал/час | 49,1 | 49 | 66,4 | 78,0 |
| Доля сетевых теплопотерь от объёма тепловой энергии отпускаемой в сеть | % | 27,7 | 13 | 13,0 | 13,0 |
| Удельный расход условного топлива (УРУТ) на единицу вырабатываемой тепловой энергии | кг/Гкал | 157,1 | 155,81 | 155,8 | 155,8 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Варьеган |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 2,994 | 2,994 | 3,609 | 4,012 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | Гкал/час | 43,5 | 43,5 | 52,5 | 58,3 |
| Доля сетевых теплопотерь от объёма тепловой энергии отпускаемой в сеть | % | 49,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Удельный расход условного топлива (УРУТ) на единицу вырабатываемой тепловой энергии | кг/Гкал | 154,33 | 160,29 | 160,29 | 160,29 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 22.04.2019 г.)

- Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018 г.)

Таблица 21 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 104,6 | 104,2 | 104,4 | 104,4 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 105,3 | 104,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 104,7 | 103,4 | 103,9 | 104,0 | 104,2 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 105,3 | 104,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 104,6 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 104,7 | 103,4 | 103,9 | 104,0 | 104,2 | 104,5 | 104,3 | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 |

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведена в таблице 22.

Таблица 22 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей для потребителей

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 45554,45 | 48631,7 | 49596,44 | 53643,51 | 57 000,66 | 63000,7 | 66951,9 | 103206,4 | 153542,0 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 24957,79 | 26006,0 | 21025,38 | 21442,71 | 20223,94 | 30746,3 | 31976,2 | 40460,1 | 51194,9 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 21848,44 | 23324,3 | 30066,12 | 32530,77 | 30527,80 | 30215,9 | 32110,9 | 49499,0 | 73640,5 |
| Прибыль | тыс. руб. | 1852,3 | 1959,2 | 977,40 | 1475,1 | 634,36 | 2479,3 | 2620,8 | 3863,3 | 5567,5 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 4241,83 | 4408,3 | 4500,0 | 4500,0 | 4386,08 | 5578,3 | 5896,8 | 8692,4 | 12527,0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 98454,8 | 104329,6 | 106165,35 | 113592,09 | 111124,25 | 132020,5 | 139556,6 | 205721,3 | 296471,9 |
| Полезный отпуск тепла | Гкал | 57713 (из них на собственные нужды организации 2055 Гкал) | 68909 | 64154 | 67938 | 57771 | 75507 | 77156 | 93997 | 110518 |
| Тариф на тепловую энергию | Руб./Гкал | 1463,79 | 1514,01 | 1654,85 | 1672,0 | 1923,53 | 1748,47 | 1808,76 | 2188,60 | 2682,57 |
| с. Варьеган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 4571,14 | 3841,4 | 4101,40 | 4436,0 | 10020,21 | 4750,1 | 4994,4 | 7146,6 | 10051,3 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1229,79 | 1742,5 | 2381,65 | 2693,81 | 2263,64 | 2060,1 | 2142,5 | 2710,9 | 3430,2 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 18107,26 | 1736,7 | 4549,03 | 4403,33 | 4385,6 | 2147,6 | 2258,0 | 3231,0 | 4544,3 |
| Прибыль | тыс. руб. | 129,7 | 137,3 | 140,10 | 176,0 | 74,72 | 44,8 | 47,0 | 65,4 | 90,1 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 386,82 | 336,5 | 400,0 | 400,0 | 436,54 | 143,3 | 150,3 | 209,4 | 288,4 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 24424,7 | 7794,4 | 11343,24 | 12109,16 | 17180,71 | 9145,9 | 9592,2 | 13363,4 | 18404,4 |
| Полезный отпуск тепла | Гкал | 4987 (из них на собственные нужды организации 473 Гкал) | 7981,6 | 5531,0 | 5679,0 | 4831,0 | 8348,2 | 8439,9 | 9544,5 | 10609,1 |
| Тариф на тепловую энергию | Руб./Гкал | 2737,58 | 1619,44 | 2050,85 | 2132,27 | 3556,35 | 1816,81 | 1884,76 | 2321,88 | 2876,86 |

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования и заменой ненадежных участков тепловых сетей, а также заменой и ремонтом устаревшего оборудования. Динамика изменения тарифов приведена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Динамика изменения тарифов на услуги теплоснабжения

Раздел 16. Оценка надежности системы теплоснабжения

Раздел 16.1 Оценка надежности системы теплоснабжения от газовых котельных расположенных в пгт. Новоаганск АО «АМЖКУ»

Расчет показателей надежности систем теплоснабжения  АО «АМЖКУ» г.п  Новоаганск произведен на основании Приказа Минрегиона России от 26.07.2013 года № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения», разработанных в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734), показатели надежности представлены в Таблице 23.

Таблица 23 Оценка надежности системы теплоснабжения от котельных в пгт. Новоаганск

| № | Показатели надежности, % | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельная «Центральная» | Котельная «Техснаб» | Котельная «ВМУ» |
| 1 | Электроснабжения источников тепла (Кэ) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Водоснабжения источников тепла (Кв) | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Топливоснабжения источников тепла (Кт) | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Уровень резервирования (Кр) | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Техническое состояния тепловых сетей (Кс) | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 7 | Интенсивность отказов тепловых сетей (Котк тс) | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Интенсивность отказов теплового источник (Котк ит) | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Относительный аварийный недоотпуск тепла (Кнед) | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 11 | Оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием ( Км) | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Наличие основных материально-технических ресурсов (Ктр) | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Укомплектованность передвижными автономными источниками электропитания (Кист) | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (Кгот) | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Оценка надежности систем теплоснабжения |
| 15.1 | Оценка надежности источников тепловой энергии | 1 | 1 | 1 |
| 15.2 | Оценка надежности тепловых сетей | 1 | 1 | 1 |
| 15.3 | Общая оценка надежности системы теплоснабжения | 0,89 | 0,89 | 0,89 |

*В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности может  быть оценены как: надежные.

Раздел 16.2 Оценка надежности системы теплоснабжения от котельной с. Варьеган АО «АМЖКУ»

Расчет показателей надежности систем теплоснабжения  АО «АМЖКУ» г.п  Новоаганск произведен на основании Приказа Минрегиона России от 26.07.2013 года № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения», разработанных в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734), показатели надежности представлены в Таблице 24.

Таблица 24 Оценка надежности системы теплоснабжения от котельных в с. Варьеган

| № | Показатели надежности, % | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельная «Варьеган» |
| 1 | Электроснабжения источников тепла (Кэ) | 1 |
| 2 | Водоснабжения источников тепла (Кв) | 1 |
| 3 | Топливоснабжения источников тепла (Кт) | 1 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 |
| 5 | Уровень резервирования (Кр) | 1 |
| 6 | Техническое состояния тепловых сетей (Кс) | 0,91 |
| 7 | Интенсивность отказов тепловых сетей (Котк тс) | 1 |
| 8 | Интенсивность отказов теплового источник (Котк ит) | 1 |
| 9 | Относительный аварийный недоотпуск тепла (Кнед) | 1 |
| 10 | Укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) | 0,94 |
| 11 | Оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием ( Км) | 1 |
| 12 | Наличие основных материально-технических ресурсов (Ктр) | 1 |
| 13 | Укомплектованность передвижными автономными источниками электропитания (Кист) | 1 |
| 14 | Готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (Кгот) | 1 |
| 15 | Оценка надежности систем теплоснабжения |
| 15.1 | Оценка надежности источников тепловой энергии | 1 |
| 15.2 | Оценка надежности тепловых сетей | 0,9 |
| 15.3 | Общая оценка надежности системы теплоснабжения | 0,9 |

*В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности может  быть оценены как: высоконадежные.